## Slide 1
회로 연결 정보
1. PORTA <-> LED (PA0 – Y0 / PA1 – Y1 … PA7 – Y7)
2. PORTC <-> SEGMENT (PC0 – A / PC1 – B … PC7 – DP)
3. PORTD <-> SEGMENT (PD0 – Q0 / PD1 – Q1 … PD3 – Q3)
4. PORTE <-> Switch (PE4 – SW6 / PE5 = SW7 … PE7 – SW9)

## Slide 2
엘리베이터 1층
1. LED Y2,Y3 소등
2. 엘리베이터 위치 정보 기억
3. 7-Segment 1 출력
4. SW9 눌린 경우 문 열림 상태로 변경
엘리베이터 2층
엘리베이터 이동 중
SW6이 눌린 경우, Y0 점등 후 위치 정보 이동중으로 변경
SW7이 눌린 경우, Y1 점등 후 위치 정보 이동중으로 변경
SW8이 눌린 경우, Y0 점등 후 위치 정보 이동중으로 변경
SW9이 눌린 경우, Y1 점등 후 위치 정보 이동중으로 변경
1. LED Y2,Y3 소등
2. 엘리베이터 위치 정보 기억
3. 7-Segment 2 출력
4. SW6 눌린 경우 문 열림 상태로 변경
엘리베이터 이동시간 10초 이후 이전 위치 정보가 1층일 경우, 엘리베이터 위치 정보 2층으로 변경 후, 문 열림
엘리베이터 이동시간 10초 이후 이전 위치 정보가 2층일 경우, 엘리베이터 위치 정보 1층으로 변경 후, 문 열림
1. 7-Segment 8을 1초마다 점멸하여 출력함